P1303PW

- Acer Color Boost II+ Technology

- Acer SmartFormat Technology

- Acer EcoProjection Technology

- ColorSafe

- Empowering Key

##### Acer 投影機

## 產品規格

| 顯示技術 | DLP技術/ 0.65" DMD |
| --- | --- |
| 真實解析度 | WXGA (1280 x 800) |
| 最大支援解析度 | UXGA (1,600 x 1,200), 1080p (1,920 x 1,080) |
| 電腦訊號相容 Computer Compatibility | IBM PC and Compatibles, Apple iMac/MacBook, and VESA Standards 1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) |
| 支援視訊格式 | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) |
| 投射形式 | 16:10 (Native)/相容4:3/ 16:9螢幕格式 |
| 對比 | 10000:1 |
| 色彩 | 1.07 Billion colors |
| 亮度 | 3,100 流明(標準模式) / 2,480 流明(經濟模式) |
| 投影鏡頭 | F = 2.50 ~ 2.60, f = 21.86mm ~ 24.00mm 1:1.1 Manual Zoom and Manual Focus |
| 投影尺寸 | 27" (69cm) ~ 300" (762cm) |
| 投影距離 | 3.3' (1.0m) ~ 32.9' (10.0m) |
| 投射比 | 60"@2m (1.55 ~ 1.70:1) |
| 水平掃描頻率 | 30kHz ~ 100kHz |
| 垂直掃描頻率 | 50 ~ 120 Hz |
| 燈泡 | 240 W user replaceable P-VIP lamp |
| 燈泡壽命 | 3,500 Hours (Standard), 5,000 Hours (ECO) |
| 梯形修正 | +/-40 Degrees (Vertical ), Manual & Auto |
| 投射方式 | 正投/背投/吊掛正投/吊掛背投 |
| 聲音 | 2Wx1 |
| 重量 | 2.52 kg (5.6 lbs.) |
| 尺寸(W x H x D) | 269 x 206 x 84 mm (10.6" x 8.1" x 3.3") |
| Remote Control | IR remote control with laser pointer & PgUp/PgDn functions |
| 電源供應 | AC input 100~240V auto-switching |
| 耗電量 | 291 Watts (Operation), <1 Watts (Standby) |
| 操作環境溫度 | 5°C ~ 35°C / 41°F ~ 95°F |
| 噪音值 | 35 dBA (標準模式), 31 dBA (經濟模式) |
| 均勻度 | 90% |
| 輸入端子 | Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2 Composite Video (RCA) x 1 S-Video (Mini DIN) x 1 HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 |
| 輸出端子 | Analog RGB (D-sub) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 |
| 控制介面 | USB (Type B) x 1 RS232 (Mini DIN) x 1 12V DC (Screen control) x 1 |
| 標準配備 | AC power cord、VGA cable、Remote control、Lens cap、Carrying case、User's guide (CD-ROM)、Quick start guide |

*本型錄依實際出貨為準, 規格變更將不另行通知.